Пищевое оборудование La Minerva (Италия)

Настольная мясорубка 32 A/E32 из нержавеющей стали для средних объемов производства. Прочная, надежная мясорубка. Легко очищается. Не требует больших площадей. Предназначена для предприятий общепита, фабрик-кухонь и универсамов.

|  | Основные характеристики • Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304; • Сменный загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент изготовлены из нержавеющей стали AISI 304; • Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку; • Мясорубка изготавливается: - С одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали (стандартное исполнение); - С тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали (опция); • Имеется система вентиляции двигателя; • Управление обеспечивает режимы "Вперед" - "Стоп" - "Назад"; • Мясорубка соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности. • ГАРАНТИЯ - 2 года. Технические характеристики Горловина шнека 32 Производительность (кг/час) 400 Производительность (кг/мин) 7.5 Мощность (кВт) 2.2 Вес (кг) 59 |
| --- | --- |