РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИБРОУЗНЫХ КОЛБАСНЫХ ОБОЛОЧЕК

“ViskoTeepak”

НАЗНАЧЕНИЕ

Фиброузные оболочки “ViskoTeepak” применяются при изготовлении всех видов колбасных изделий: сырокопченых, сыровяленых, варено-копченых, полукопченых и вареных продуктов из мяса птицы, морепродуктов и сыродельных изделий, продуктов специального ассортимента – с обсыпками, белой плесенью, в вакуумной упаковке и т.д.

Fibrous FLX - самая тонкая фиброузная оболочка в мире. За счет использования в производстве фиброузной бумаги с более длинным волокном, имеет высокую фаршеемкость. Процент перенабивки в среднем составляет 12%. Тонкая структура оболочки позволяет ей идеально облегать продукт, визуально становясь его частью, что особенно актуально для сырокопченых колбас или колбас с ярко выраженной структурой. Использование особого типа бумаги позволило сделать тонкую оболочку, при этом сохранить проницаемость на прежнем уровне, термопотери продукта в оболочке FLX не превышают стандартных.

Преимущества:

- превосходят по прочности все искусственные влаго-, паро- и дымо проницаемые оболочки;

- паро -газопроницаемость оболочек позволяет достичь желаемого аромата и цвета при копчении;

- повышенная фаршеемкость (>8%) – меньше расходы на оболочки;

- потери влаги при термообработке, в сравнении с аналогами на 2% меньше – больше выход готовой продукции;

- при хранении, оболочки лучше сохраняют влагу продукта – «морщинистость» проявляется на 2-3 суток позднее, в сравнении с аналогами;

- высокая производительность;

- клипсуются на любых типах клипсаторов, формуются в ручную;

- процент отходов при наполнении – 0%;

- оболочки типа Fibrous Grip обеспечивают меньшее скольжение при клипсовании, - результат более высокая фаршеемкость;

- уровни адгезии обеспечивают требуемый результат;

- предотвращают жировые отеки при термообработке;

- оболочки способны к термоусадке;

_ большое разнообразие внешнего вида оболочек – глянцевые (Финляндия), полуматовые и матовые (Бельгия), Visko Net, шитый фиброуз;

- оболочки с односторонним покрытием вискозы (Финляндия) предотвращают появление «молочности» на готовом изделии;

- наибольший ассортимент цветов;

- ассортимент позволяет подобрать оболочки «под самого требовательно производителя»

- постоянный наивысший контроль качества в процессе производства – стабильны оболочки высочайшего качества.

МАТЕРИАЛ

Фиброузные (вискозно-армированные) оболочки изготавливаются из длинно-волокнистой фиброузной бумаги, покрытой регенерированной очищенной целлюлозой.

Виды оболочки

Фиброузные оболочки Fibrous компании ViskoTeepak удовлетворяют требованиям производства колбасных и мясных продуктов. Если вам нужен продукт с хорошим регулированием адгезии и высокими характеристиками растяжимости/усадки, вам нужна оболочка Fibrous.

# Фиброузная колбасная оболочка «ST»

Преимущества:

Высокая прочность;

Превосходная стабильность калибра.

АССОРТИМЕНТ

REG — не используется внутреннее покрытие; хорошая снимаемость оболочки;

Meat Cling – тип для контроля адгезий;

MC E – наивысший уровень адгезии для долгого созревания сухих колбас;

МС HP-L, МС L — низкий уровень адгезии для вареных/копче­ных изделий (оболочка легко снимается);

МС НР-Н, МС Н — высокий уровень адгезии для всех изделий (постоянная плотная адгезия оболочки);

MCHP – U, MC U – низкий уровень адгезии, для колбас в нарезку;

Easy Peel – легкосъемная оболочка;

EP-U — очень низкий уровень ЕР для адгезии оболочки к фаршу;

EP-L — низкий уровень ЕР для разных изделий;

НР-Н — высокий уровень ЕР —

ЕР-Е — сверхвысокий уровень ЕР для специальных изделий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед шприцеванием оболочки в отрезках замачивают в теплой воде (температура 30-35°С), время замачивания до 30 мин., гофрированная оболочка должна замачиваться не менее 45 минут.

Замоченные оболочки не рекомендуется хранить более 24 часов. Шприцевание оболочек «ViskoТеерак» производят на всех видах автоматического и полуавтоматического оборудования.

Наполнение проводят до рекомендуемых табличных значений. Гарантированный набивочный калибр указан на упаковке оболочки.

При составлении программы термообработки для полукопченых колбас следует придерживаться следующих рекомендаций:

- во избежание образования жировых отеков не следует начинать термообработку с высоких температур;

- на этапе прогрева лучше задавать повышенную влажность;

- перед этапом копчения оболочку необходимо высушить – сухая оболочка лучше коптится;

- в процессе варки не рекомендуется задавать температуру выше 80 градусов Цельсия;

- по окончании процесса термообработки продукцию следует охладить под душем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина оболочек 80 микрон+- 25%

Проницаемость пара +- 20 сс/кв.м//24 часа

Проницаемость кислорода 3000-6000 мл/кв.м//24 часа

Усадка: макс.11 %

Рекомендуемые диаметры наполнения колбасных оболочек «ViskoТеерак»

| Калибр,мм | Диаметр наполнения, мм | Диаметр цевки, мм | Длина оболочек в куклах 500-мм,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | 18 | 25 |
| 36 | 37 | 20 | 25 |
| 40 | 43 | 24 | 25 |
| 42 | 45 | 24 | 25 |
| 45 | 48 | 28 | 25 |
| 47 | 52 | 28 | 25 |
| 48 | 53 | 28 | 25 |
| 50 | 54 | 28 | 25 |
| 53 | 56 | 36 | 25 |
| 55 | 58 | 36 | 25 |
| 58 | 61 | 36 | 25 |
| 59 | 63 | 36 | 30 |
| 60 | 65 | 36 | 35 |
| 65 | 69 | 36 | 40 |
| 68 | 73 | 36 | 40 |
| 70 | 78 | 48 | 25 |
| 75 | 84 | 48 | 35 |
| 80 | 88 | 48 | 40 |
| 83 | 91 | 48 | 40 |
| 85 | 94 | 48 | 40 |
| 88 | 99 | 48 | 40 |
| 90 | 101 | 48 | 40 |
| 92 | 102 | 48 | 40 |
| 93 | 103 | 48 | 40 |
| 95 | 106 | 55 | 40 |
| 100 | 109 | 55 | 40 |

Гарантийный срок хранения оболочек «Теерак» — 2 года при темпера­туре 0-35°С и относительной влажности 50-70%.