Пищевое оборудование La Minerva (Италия)

Напольная мясорубка 32-98 C/E660 F Мясорубка из нержавеющей стали со столом. Мощная и компактная. Предназначена для пищевой промышленности, в том числе на предприятиях общепита, на фабриках-кухнях и в универсамах.

Основные характеристики

• Внешняя горловина шнека изготовлена из нержавеющей стали AISI 304;
    • Мясорубка изготавливается:
      - С одной самозатачивающейся решеткой и одним ножом из нержавеющей стали (стандартное исполнение);
      - С тремя самозатачивающимися решетками и двумя ножами из нержавеющей стали (опция);
    • Большой приёмный бункер с большой горловиной позволяют увеличить на 50-80% разовую загрузку продукта по сравнению с традиционными мясорубками;
    • Идеальное сочетание размеров шнека и загрузочного бункера позволяют добиться высокой производительности;
    • Прочная, надёжная, не требует больших площадей;
    • Кожух и загрузочный бункер выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
    • Легко съёмные загрузочный бункер, горловина шнека, шнек и режущий инструмент дают возможность тщательно очистить мясорубку;
    • Цепь управления низковольтная (24 В);
    • Двигатель непрерывного использования с вентиляцией;
    • Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
    • Мясорубка соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.
    • ГАРАНТИЯ - 2 года.

Технические характеристики

| Горловина шнека | 32/98 |
| --- | --- |
| Производительность (кг/час) | 750 |
| Производительность (кг/мин) | 12.5 |
| Мощность 3 фазы (кВт) | 3.0 |
| Мощность 1 фаза (кВт) | 2.2 |
| Вес (кг) | 74 |